C10.7 MHz and 21.4 MHz MCF Filters with Impedance Transformation:

| Model No | Nominal Frequen. MHz | Poles | PASS BAND | STOP BAND ATTENUATION | Ripple max | Loss max | TERMINAL IMPEDANCE Ohms / / pf | CASE TYPE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | db | KHz | db | KHz | db | KHz | dB | dB |  |  |
| XF10R08D XF10R12D XF10R15D XF10R30D | 10.7 10.7 10.7 10.7 | 8 8 8 8 | 3 3 3 3 | +/- 3.75 +/- 6.0 +/- 7.5 +/- 15 | 70 70 70 70 | +/-8.75 +/-14 +/-17.5 +/-35.00 | 90 90 90 90 | +/-12.5 +/-20 +/-25 +/-50 | 2 2 2 2 | 4.0 3.5 3.5 4.0 | 910 // 25 910 // 25 910 // 25 910 // 25 | FK_10 FK_10 FK-10 FK-10 |
| XF10S08D XF10S12D XF10S15D XF10S30D | 10.7 10.7 10.7 10.7 | 8 8 8 8 | 3 3 3 3 | +/- 3.75 +/- 6.0 +/- 7.5 +/- 15 | 70 70 70 70 | +/-8.75 +/-14 +/-17.5 +/-35.00 | 90 90 90 90 | +/-12.5 +/-20 +/-25 +/-50 | 2 2 2 2 | 4.0 4.0 4.0 4.0 | 470 // 25 470 // 25 470 // 25 470 // 25 | FK-10 FK-10 FK-10 FK-10 |
| XF10T08D XF10T12D XF10T15D XF10T30D | 10.7 10.7 10.7 10.7 | 8 8 8 8 | 3 3 3 3 | +/- 3.75 +/- 6.0 +/- 7.5 +/- 15 | 70 70 70 70 | +/-9.0 +/-14 +/-17.5 +/-35.00 | 90 90 90 90 | +/-12.5 +/-20 +/-25 +/-50 | 2 2 2 2 | 4.0 3.5 3.5 4.0 | 50Ω 50Ω 50Ω 50Ω | FK-10 FK-10 FK-10 FK-10 |
| XF21R08D XF21R12D XF21R15D XF21R30D | 21.4 21.4 21.4 21.4 | 8 8 8 8 | 3 3 3 3 | +/- 3.75 +/- 6.0 +/- 7.5 +/- 15 | 70 70 70 70 | +/-8.75 +/-14 +/-17.5 +/-35.00 | 90 90 90 90 | +/-12.5 +/-20 +/-25 +/-50 | 2 2 2 2 | 4.0 3.5 3.5 4.0 | 910 // 25 910 // 25 910 // 25 910 // 25 | FK-12 FK-12 FK-12 FK-12 |
| XF21S08D XF21S12D XF21S15D XF21S30D | 21.4 21.4 21.4 21.4 | 8 8 8 8 | 3 3 3 3 | +/- 3.75 +/- 6.0 +/- 7.5 +/- 15 | 70 70 70 70 | +/-8.75 +/-14 +/-17.5 +/-35.00 | 90 90 90 90 | +/-12.5 +/-20 +/-25 +/-50 | 2 2 2 2 | 4.0 3.5 3.5 4.0 | 470 // 25 470 // 25 470 // 25 470 // 25 | FK-12 FK-12 FK-12 FK-12 |
| XF21T08D XF21T12D XF21T15D XF21T30D | 21.4 21.4 21.4 21.4 | 8 8 8 8 | 3 3 3 3 | +/- 3.75 +/- 6.0 +/- 7.5 +/- 15 | 70 70 70 70 | +/-8.75 +/-14 +/-17.5 +/-35.00 | 90 90 90 90 | +/-12.5 +/-20 +/-25 +/-50 | 2 2 2 2 | 4.0 3.5 3.5 4.0 | 50Ω 50Ω 50Ω 50Ω | FK-12 FK-12 FK-12 FK-12 |

Notes:

*Operating Temperature -20 C - + 70 C 
*Other Frequencies 10.710 MHz, 21.700 MHz are available